| 长治一中 | 一中南大门 |
| --- | --- |
| 项目西侧-----天晚集路 | 项目区西侧入口 |
| 东现状------侧临一中操场 | 南侧现状------平房 |
| 北侧项目区现状 | 北临新街------项目外围墙 |

目录

1综合说明	1

1.1项目概况	1

1.2编制依据	6

1.3设计水平年	8

1.4水土流失防治责任范围	8

1.5防治标准及目标值	9

1.6项目水土保持评价结论	9

1.7水土流失预测结果	12

1.8水土流失防治分区域措施总体布局	12

1.9水土保持投资估算及效益分析成果	13

1.10结论及建议	14

2项目概况	17

2.1项目组成及工程布置	17

2.1.1项目基本情况	17

2.2施工组织	19

2.4工程占地	22

2.5土石方平衡	22

2.6拆迁安置与专项设施改（迁）建	23

2.7施工进度	23

2.8自然概况	23

3项目水土保持评价	26

3.1主体工程选址（线）水土保持评价	26

3.2建设方案与布局水土保持评价	27

3.3主体工程设计中水土保持措施界定与评价	30

4水土流失调查预测	31

4.1水土流失现状	31

4.2水土流失影响因素分析	31

4.3土壤流失量调查预测	32

4.4水土流失危害分析	36

4.5指导性意见	37

5水土保持措施	39

5.1防治责任范围	39

5.2防治分区	39

5.3措施总体布局	40

5.3分区措施布设	40

6水土保持投资估算及效益分析	44

6.1投资估算	44

6.2效益分析	49

7水土保持管理	52

7.1组织管理	52

7.2后续设计	53

7.3水土保持施工	53

7.4水土保持设施验收	53

附件：

附件一：委托书

附件二：立项文件

附图：

附图1-1：项目区地理位置图

附图2-1：项目区总体平面布置图

附图2-2：项目区河流水系图

附图4-1：土壤侵蚀分区图

附图5-1：水土保持措施布局图

附图5-2：临时防护措施典型设计图

# 1综合说明

## 1.1项目概况

### 1.1.1项目基本情况

1、项目建设必要性

长治一中始建于1912年，1952年被确定为山西省首批重点中学。学校位于古城上党主城区，紧邻世纪大道——解放西街中段，占地总面积60000多平方米，办公楼、教学楼、图书馆、科技馆、学生餐厅、教工餐厅、学生公寓、运动场、休闲健身场地等基础设施一应俱全。

学校所在地段书店、商店、银行、通讯、医院等服务性网点完善齐全，交通便利，远离闹市，环境幽雅，是古老的上党盆地在经历了中小城市工业化的洗礼之后的一方不可多得的宁静的校园、温馨的家园、创业的乐园。

早在创办伊始，学校就紧跟新文化运动浪潮，倡导新式教育，开创了上党地区现代教育的先河；新民主主义革命时期，现代著名作家赵树理曾在此求学；共和国成立后，先后培养出以中国工程院院士牛憨笨等为代表的一大批中华英才；恢复高考制度以后，学校的办学质量一年一个新台阶，多次被授予国家、省、市三级教育工作先进单位。

进入新世纪以来，长治一中秉承“以人为本，激发潜能；民主决策、规范管理；和谐发展，科研强校”的办学思想，坚持“率先垂范感染人、制度管理规范人、心理疏导平衡人、奖励机制激励人、教育科研锤炼人、继续教育培养人”的兴校策略，大胆探索、大胆改革，大胆创新，不断进取，办学水平不断提高，办学规模不断扩大，学校面貌日新月异，2004年在长治市示范高中评估中名列全市第一。

学校现有54个教学班，学生3000余人。教职工240人，专任教师182人，其中特级教师4名，高级教师46名，一级教师78名，省级学科带头人18名，省级骨干教师32人，市级骨干教师45人，拥有一大批国家级、省级优秀班主任、模范教师和教学能手。

建校以来，虽对学校的办公楼、教学楼、图书馆、科技馆、学生餐厅、教工餐厅、学生公寓、运动场等基础设施不断修缮，硬件不断改善，但与现代教学不配套的设施仍然存在。本次建设的长治市第一中学校实验图书综合楼项目，就是本着改善学校基础设施，提档升级的重要举措。

该项目的建设是长治市第一中学校总体规划的需要，对促进学校发展、改善学校环境、促进教学质量提高等方面都起着积极的作用，项目建设是可行且必要的。

2、地理位置

本项目为长治市第一中学校实验图书综合楼建设项目，位于长治市潞州区解放西街57号长治市第一中学校院西北侧，项目地理坐标为北纬36°10'48″,东经113°5'42″，用地较为规整，地势平坦，交通非常便利。项目地理位置见附图1-1。

本项目总建筑面积10957m2。其中地上建筑面积7405m2，地下建筑面积3552m2，总投资6377万元。

3、建设性质

本工程为新建建设类项目。

4、项目规模与等级

（1）建设规模

本项目总用地面积8197m2，拟建实验图书综合楼一栋，总投资6377万元。

（2）建设内容

该项目建设实验图书综合楼一栋，总建筑面积10957m2。地上五层，建筑面积为7405m2，为报告厅和实验用房，地下一层，建筑面积为3552m2，全部为汽车库，建筑高度23.85m，停车位83个，绿地面积为845m2。建筑结构地上部分为钢筋混凝土框架结构，地下部分为钢筋混凝土梁柱结构，室外工程还包括:综合管网、道路、绿化等。

5、项目组成

本项目分为三个区，即：楼宇建筑区、硬化区、绿化区。

1）楼宇建筑区主要包括：实验图书综合楼一栋，占地面积为3062m2，总建筑面积10957m2。地上五层，建筑面积为7405m2，为报告厅和实验用房，地下一层，建筑面积为3552m2，全部为汽车库，停车位83个，建筑总高度为23.85m。

2）硬化区总占地面积3273m2，主要布置有硬化道路、消防通道、雨水调蓄池等；

3）绿化区总占地面积1862m2，主要包括下凹式绿地、景观绿化以及调蓄水池顶部覆土绿化部分。

6、项目占地

本项目总占地面积为0.82hm2，均为永久占地，占地类型为长治市第一中学校原征地面积，为建设用地。

7、项目土石方

调查本项目施工期土石方总量为3.08万m3，其中挖方总量2.17万m3，填方总量0.91万m3，外调1.26万m3，无弃方。

8、拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建

本项目在长治市第一中学校原征地范围内建设，不涉及拆迁安置与专项设施改（迁）建。

9、建设工期

本项目为新建项目，项目将于2021年12月开工，2022年8月竣工，工期为9个月。

10、总投资及土建投资

本工程总投资6377万元，其中土建工程投资5287.63万元，资金来源为申请中央资金和地方财政配套资金。

取土（石、砂）场

本项目挖填土方可满足需要，无需设置取土场。

弃土（石、渣）场

本项目开挖土方除用于本项目内部回填外，由专业单位外调其他工地使用，故本项目未设置弃土场。

### 1.1.2项目前期工作进展情况

1、可研批复情况

2020年4月，长治市行政审批服务管理局对长治市第一中学校实验图书综合楼建设项目进行可行性研究报告批复；

2、初步设计情况

2021年8月，华城博远工程技术集团有限公司完成了本项目的初步设计；

3、水土保持方案编制情况

2021年11月根据有关部门要求，委托山西泰义泽水利科技有限公司开展《长治市第一中学校实验图书综合楼建设项目水土保持方案报告表》编制工作。于2021年12月编制完成了本项目水土保持方案报告表。

4、项目建设进展情况

项目将于2021年12月开工建设，2022年8月竣工。

### 1.1.3自然简况

本项目位于山西省长治市潞州区，属于长治盆地中心地带。长治盆地为一次生黄土沉积盆地，盆地内第四系堆积物厚度巨大，黄土地貌类型齐全，次一级的地貌单元有：黄土台塬、黄土沟渠及黄土区河流谷地等。本项目东高西低，地形起伏较小，海拨高度在927.172—925.996之间。

拟建工程地处山西黄山高原东南部，群山环绕，大陆性季风影响强烈、持久，暖温带大陆性气候显著，气候温和、干燥、四季分明，年平均气温在4.9--10.4摄氐度之间。C，最冷月（一月）平均气温-6.9℃、最热月（7月）平均气温22.8℃。境内年降水量平均值为606.4毫米，多集中在7、8、9三个月。最大冻土深度84厘米，最大积雪深度18厘米。年均蒸发量1578.8毫米，平均相对湿度在55%，日最大降水量145.8毫米。年主导风向为偏南风，年平均风速0.7米/秒，最大风速1.7/秒。

本工程暂无地勘资料，通过收集周边市政道路工程的地勘资料，并对道路所在位置进行现场踏勘，了解场地的现状情况，综合以上两个方面，拟建场地地勘分布情况如下：

第①层，填土：（Q4pd)黄褐色，以粉土为主，含有煤屑、砖屑、个别砖块，摇震反应中等，无光泽反应，低干强度，低韧性，中—高压缩性；松散状。

本层厚0.6—1.2米，平均0.86米，层底标高介于924.14—926.22米之间。本层土具有湿陷性。

第②层，湿陷性粉质粘土：（Q41al+pl）黄褐色，以粉质粘土为主，局部夹粉土透镜体和褐色土团，见白色钙斑、少量钙质网纹，含零星钙质结核。无摇震反应，稍光滑，中等干强度，中等韧性，液性指数介于-1.01—0.57，平均0.02，硬塑—坚硬状，主要呈硬塑状，压缩系数a1-2介于0.11—0.57MPa-1之间，平均0.300MPa-1，中—高压缩性，主要呈中压缩性；标准贯入试验实测锤击数N值为4.0—8.0击之间，平均5.5击；经杆长修正后标准贯入试验锤击数N'值为4.0—8.0击之间，平均5.5击。

本层厚1.2—2.2米，平均1.75米,层底深度2.4—2.8米，平均2.61米，层底标高介于922.68—924.58米之间。本层土具有湿陷性。

第③层，湿陷性粉质粘土：（Q3al＋pl）浅黄褐、浅黄红、灰白色，含锰斑、白色钙斑、个别钙质结核。无摇震反应，稍光滑，中等干强度，中等韧性。液性指数介于0.04－0.33之间，平均0.13，可硬—硬塑状，主要呈硬塑状，压缩系数a1-2介于0.05—0.45MPa-1之间，平均0.169MPa-1，低—中压缩性，主要呈中压缩性，标准贯入锤击数N值为5.0—8.0击之间，平均7.1击；经杆长修正后标准贯入试验锤击数N'值为4.8—7.6击之间，平均6.6击。

本层厚3.6—4.3米，平均3.94米，层底深度6.3—6.8米，平均6.55米，层底标高介于918.84—920.48米之间。

第④层，粉质粘土：（Q2al+pl）黄红、红色，呈颗粒状，见少量锰斑、锰结核、黄色条纹、个别钙质结核。无摇震反应，稍光滑，中等干强度，中等韧性，液性指数介于0.01—0.21之间，平均0.12，硬塑—坚硬状，主要呈硬塑状。压缩系数a1-2介于0.13—0.36MPa-1，均值0.247MPa-1，中压缩性。标准贯入试验实测锤击数介于8.0—15.0击之间，平均11.5击，修正后标贯击数介于6.9—13.0击之间，平均9.8击。

本层土未揭穿，揭露厚3.2—3.7米，揭露层底深度10.0米，揭露层底标高介于915.28—917.18米之间。

项目区内河流属海河流域漳卫河水系，路线跨越的主要河流域有石子河，调查时河流有水流。

植被类型属暖温带落叶阔叶林区，由于项目区地处长治盆地西部，旱地分布广泛，植被覆盖率达30.28%左右。

项目区水土流失类型以水力侵蚀为主，平均土壤侵蚀模数为500t/km2.a。项目区容许土壤侵蚀模数为200t/km2.a。

项目区位于长治市潞州区，属于太行山国家级水土流失重点治理区。

## 1.2编制依据

### 1.2.1法律法规

1、《中华人民共和国水土保持法》(中华人民共和国主席令第39号，2010年12月25日修订通过，自2011年3月1日起施行)；

2、《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第77号，2018年12月29日）；

3、《中华人民共和国水土保持法实施条例》（国务院令第120号，1993年8月1日发布；国务院令第588号，2011年1月8日修订）；

4、《山西省实施<中华人民共和国水土保持法>办法》（2015年7月30日公布，自2015年10月1日起施行）

### 1.2.2部委规章

1、《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》（水利部1995年第5号令，2005年水利部24号令修订，2017年修正）；

2、《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）的通知》（办水保【2018】133号，2018年7月11日）；

3、《企业投资项目核准和备案管理办法》（国家发改委2017年第2号令）。

4、《关于进一步深化“放管服”改革，全面加强水土保持监管的意见》（水利部水保【2019】160号）

5、《水利部办公厅关于做好生产建设项目水土保持承诺制管理的通知》（水利部办水保【2020】160号，2020年7月28日）

### 1.2.3规范性文件

1、《关于颁发〈水土保持工程概（估）算编制规定和定额〉的通知》（水利部水总[2003]67号）；

2、《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》的通知（办水保[2013]188号）；

3、《财政部、国家发展改革委、水利部、中国人民银行关于印发<水土保持补偿费征收使用管理办法>的通知》（财综[2014]8号）；

4、《水利部办公厅关于印发〈生产建设项目水土保持监测规程（试行）〉的通知》（水利部办公厅[2015]139号）；

5、《关于印发《水利部流域管理机构生产建设项目水土保持监督检查办法（试行）》的通知》（办水保[2015]132号）；

6、《水利部办公厅关于印发〈水利部生产建设项目水土保持方案变更管理规定（试行）〉的通知》（办水保[2016]65号）；

7、《水利部关于加强水土保持工程验收管理的指导意见》(水保[2016]245号)；

8、《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保[2017]365号）；

9、《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）的通知》（办水保[2018]133号）；

10、《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持技术文件编写和印制格式规定（试行）的通知》（办水保[2018]135号）；

11、《山西省发展和改革委员会山西省财政厅山西省水利厅关于水土保持补偿费收费标准的通知》（晋发改收费发[2018]464号）；

12、《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函[2019]448号，2019年4月1日）；

13、《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的通知》（办水保[2019]172号，2019年7月30日）。

### 1.2.4规范标准

1、《生产建设项目水土保持技术标准》(GB50433-2018)；

2、《生产建设项目水土流失防治标准》(GB/T50434-2018)；

3、《水土保持工程估算定额》(水利部，水总[2003]67号)；

4、《土壤侵蚀分类分级标准》(SL190-2007)；

5、《水利水电工程水土保持技术规范》(SL575-2012)；

6、《北方土石山区水土流失综合治理技术标准》(SL665-2014)；

7、《水利水电制图标准水土保持图》(SL73.6-2015)；

8、《土地利用现状分类》(GB/T21010-2017)；

9、《水土保持工程设计规范》(GB51018-2014)；

10、《水土保持工程设计规范》(GB51018-2014)。

### 1.2.5其它资料

1、水土保持方案编制委托书；

2、《长治市第一中学校实验图书综合楼建设项目（代项目建议书）可行性研究报告》长治市询达利工程咨询有限公司；

3、长治市行政审批服务管理局关于“长治市第一中学校实验图书综合楼建设项目（代项目建议书）可行性研究报告的批复”审管批[2020]51号（2020年4月1日）；

4、《长治市第一中学校实验图书综合楼建设项目初步设计》华诚博远工程技术集团有限公司；

5、长治市行政审批服务管理局关于“长治市第一中学校实验图书综合楼建设项目初步设计的批复”审管批[2021]407号（2021年9月17日）；

6、现场实地勘查及调查资料；

7、长治市第一中学校提供的有关技术资料和建筑施工等资料。

## 1.3设计水平年

本项目属新建建类项目，计划于2021年12月至2022年8月竣工。根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）等相关规定，结合本方案布设措施及项目实际情况，水土保持方案报告表设计水平年为方案报告表编制的下一年，即2023。

## 1.4水土流失防治责任范围

项目水土流失防治责任范围包括项目永久征地、临时占地（含租赁土地）以及其他使用与管辖区域。经过实地调查和对工程设计施工资料分析，本项目水土流失防治责任范围为占地范围为永久征地，无临时占地，共计0.82hm2。

## 1.5防治标准及目标值

### 1.5.1执行标准等级

按照《全国水土保持区划（试行）》《关于印发<全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果>的通知》，本项目位于北方土石山区，项目所在长治市潞州区属太行山国家级水土流失重点治理区，根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018），本项目水土流失防治标准执行北方土石山区水土流失防治一级标准。

### 1.5.2防治目标

水土流失防治目标为，通过布设各项水土保持措施，使得项目建设范围内的新增水土流失得到有效控制，原有水土流失得到治理；水土保持设施安全有效；水土资源、林草植被得到最大限度的保护与恢复；水土流失治理度、土壤流失控制比、渣土防护率，表土保护率、林草植被恢复率、林草覆盖率六项指标符合《生产建设项目水土流失防治标准》(GB/T50434-2018)的规定。

本方案设计水平年水土流失防治目标值经调整后为：水土流失治理度95%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率97%，表土保护率95%，林草植被恢复率97%，林草覆盖率25%。本方案设计水平年水土流失防治目标值见表1-1

表1—1水土流失防治目标

| 时段 | 防治目标 | 标准 规定 | 按干旱程度量修正 | 按土壤侵 蚀强度修正 | 地形修正 | 其他 | 采用 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计 水平年 | 水土流失治理度（%） | 95 |  |  |  |  | 95 |
|  | 土壤流失控制比 | 0.9 |  | +0.1 |  |  | 1 |
|  | 渣土防护率（%） | 97 |  |  |  |  | 97 |
|  | 表土保护率(%) | 95 |  |  |  |  | 95 |
|  | 林草植被恢复率（%） | 97 |  |  |  |  | 97 |
|  | 林草覆盖率（%） | 25 |  |  |  |  | 25 |

## 1.6项目水土保持评价结论

### 1.6.1主体工程选址（线）评价

项目选址位于太行山国家级水土流失重点治理区，无法避让，主体设计通过优化设计及施工方案，减少工程建设扰动面积和土石方量，场地排水工程等级和防洪按城镇标准设计，建筑物周边场地全部硬化处理；项目选址（线）不涉及河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带；项目区范围不涉及全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站。采取相关措施后的项目选址（线）基本符合《中华人民共和国水土保持法》、《生产建设项目水土保持技术标准》(GB50433—2018)和相关政策的要求，不存在水土保持限制性制约因素，项目建设可行。

### 1.6.2建设方案与布局评价

1、建设方案布局

本项目建议方案唯一，无比选。经实地查看和调查主体工程建设根据施工流程和工艺要求，通过合理配置平面布局，提高场区硬化率，减少了径流冲刷导致的水土流失发生；排水系统实行场地雨水和生产生活污水分别集中排放系统，满足水土保持要求；项目地处于太行山国家级水土流失重点治理区，执行北方土石山区水土流失防治一级标准。主体建设方案充分利用建设用地范围，结合行业特点，采取了大面积硬化措施，作业分区清楚，措施完善配套；场区内建筑物基础开挖深度小于6m，不属于高挖边坡，主体在施工中没有大于8m的边坡，减少了事故隐患和水土流失；通过优化土石方在场内调配，开挖土方全部用于本项目内部回填，最大限度减少了土方倒运，减轻可施工扰动强度，减少了施工扰动地表面积和植被损害范围；场地内排水工程采用市政标准，满足水土保持要求。因经调查，本项目建设方案对水土保持不形成明显制约，基本符合水土保持要求。

经翻阅建设施工资料和现场调查，针对项目区工程布局建设方案及施工要求，施工作业流程顺畅，各工序间协作配套、线路短捷。合理组织场内外运输和人流货流。充分考虑风向、防火、建筑朝向、通风、采光、物流走向、安全通道、安全距离、周边环境等因素进行布置，使平面布局合理，功能分区明确。项目工程布局满足水土保持要求。

2、占地面积、性质及类型

本项目占地面积为0.82hm2，均为永久占地，占地类型为建设用地，在满足项目建设的基础上，全部施工均在学校新建场地范围内进行，没有增加临时占地，符合节约用地和减少地表扰动的要求；项目建设不占用植被覆盖区、基本农田区和高价值水浇地等地类。因此，工程在占地面积、占地性质和占地类型等方面对水土保持不形成制约因素，符合水土保持要求。

3、土石方量、流向及平衡

本项目建设施工期没有大的土方挖、填，项目土石方量主要为楼宇建筑区基坑基础及管道沟工程等地下设施的开挖产生，开挖后土方集中堆放于项目硬化、绿化区并进行苫盖和挡护。施工期间土方除用于楼宇建筑区基础土方回填外，由长治市锦博物业管理有限公司负责外运到其他工地使用，不存在借土和弃土弃渣，因此，项目土石方调配较为合理且可行，符合水土保持对工程项目建设的要求。

4、取土（石）场设置

本项目不单独设置取土（石）料场，项目场地平整及绿化回填土方利用建筑物基坑开挖土方，最大限度减少了水土流失，符合水土保持对工程项目的要求。

5、弃土（石、渣）场设置

本项目不设置弃渣（石、渣）场，项目建设无弃方，通过科学安排施工工序、在项目建设区内合理调配土方，多余土方有专业公司外运到其他工程使用，最大限度减少了水土流失，符合水土保持对工程项目的要求。

6、施工方法和工艺

主体施工组织综合考虑工程时序、规模和施工方案，在满足施工要求的前提下合理安排施工场地，尽量减少施工临时占地，减少扰动地表面积和损坏水土保持设施面积，施工组织设计符合水土保持的要求。房建施工在城建和环卫等部门的监督指导下进行，主体设计对项目建设区所有裸露区域、临时堆土和堆料场均设置临时防护围挡、苫盖等措施；施工过程中土方开挖回填、物料运输堆存、建筑物浇筑砌筑等施工活动均控制在设计的施工道路和场地内进行，施工方法与工艺符合水土保持的要求。

7、主体设计具有水土保持功能的工程

根据实验图书综合楼主体设计要求和相关行业规范，布置了较为完善的给排水工程措施，工程措施采用市政建筑设计规范标准，植物措施采取园林园艺标准，临时防护措施则在城建、环卫、水利等部门的监督下实施，保证了具有水土保持功能的各项防护措施的落实。主体工程中具有水土保持功能的措施为雨水污水管网、景观绿化等措施，方案将补充临时堆土防护措施，经补充和完善后，项目区水土保持措施能够满足水土保持要求。

综上所述，本工程在场地布局、工程占地、土石方平衡、施工组织和施工方法等方面无明显的水土保持制约性因素，符合水土保持相关法律法规和规范的要求，该工程项目建设可行。

## 1.7水土流失预测结果

通过对该项目水土流失类型、分布及水土流失量进行综合分析和调查预测，主要预测结论如下：

（1）项目占地总面积8197m2，工程建设扰动地表面积共计8197m2；

（2）工程建设无损毁植被面积；

（3）本项目施工期土石方总量为3.08万m3，其中挖方2.17万m3，填方0.91万m3，土方除用于楼宇建筑区基础土方回填外，由长治市锦博物业管理有限公司负责外运到其他工地使用，无弃方、无借方；

（4）本工程可能造成的土壤流失总量为32.87t，新增土壤流失量为29.16t，其中建设期可能造成的土壤流失总量为22.04t，新增土壤流失量为20.04t，自然恢复期可能造成的土壤流失总量为10.83t，新增土壤流失量为9.12t；

（5）项目建设重点防治时段为建设期，重点防治区域为楼宇建筑防治区和硬化防治区。

## 1.8水土流失防治分区域措施总体布局

本项目共划分为3个防治分区，即楼宇建筑防治区、硬化防治区和景观绿化防治区。主体设计中工程措施、植物措施和临时措施的布设上进行了统一规划，整体布局合理，保证各项水土保持措施的系统性、协调性和有效性。

一、楼宇建筑防治区

1、工程措施

表土剥离面积2600m2，剥离厚度30cm，剥离量为0.08万m3。

2、临时措施

方案新增：堆土上方彩条布苫盖3662m2，临时排水沟280m（土质、梯形断面，底宽30cm、高30cm），工程量为50m3。

二、硬化防治区

- 工程措施

主体已有：

①、采用UPVC硬聚氯乙烯塑料管DN200雨水管道426m，配套检修井等；

②、雨水调蓄池（钢筋混凝土）一座，有效容积306m3；

③、透水铺砖217.3m2。

2、临时措施

方案新增：堆土上方彩条布苫盖475m2，临时排水沟87m（土质、梯形断面，底宽30cm、高30cm），工程量为16m3。

三、绿化防治区

1、工程措施

表土回填0.08万m3。

1、植物措施

主体已有：场地绿化1862m2；

2、临时措施

方案新增：堆土上方彩条布苫盖82m2，临时排水沟36m（土质、梯形断面，底宽30cm、高30cm），工程量为7m3。

## 1.9水土保持投资估算及效益分析成果

1、水土保持投资

本项目水土保持工程总投资为145.68万元，主体已有投资124.60万元，方案新增投资21.08万元。其中，工程措施投资为65.7万元（其中主体已有63.83万元，方案新增1.87万元），植物措施投资为60.77万元（全部为主体已有），临时防护措施投资为6万元（全部为方案新增），独立费用8.65万元，基本预备费4.23万元。

2、效益分析

根据本水土保持方案实施各项水土保持防治措施后，方案设计水平年水土流失治理度可达到99.99%，土壤流失控制比为1.0，渣土防护率为98%以上，表土保护率95%、林草植被恢复率97%、林草覆盖率25%，各项指标可达到建设类项目水土流失治理目标。

## 1.10结论及建议

本项目建设符合国家相关产业政策的要求；工程选址在满足生产建设、发展经济的基础上，兼顾了水土保持要求，避开了泥石流易发区、崩塌滑坡危险区、国家水土保持观测及试验站点和水土保持重点治理成果区等，工程选址不涉及饮用水水源保护区、自然保护区、世界文化和自然遗产保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园、重要湿地等。项目位于太行山国家级水土流失重点治理区，提高林草覆盖率、植物措施标准，并优化方案和施工工艺，减少工程占地和土石方。采取防治措施后，项目选址及主体工程方案设计基本不存在水土保持制约性因素；建设方案实施后的各项防治目标能够达到《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434—2018）确定的防治目标，项目建设造成的水土流失能够得到有效控制，使危害降低、使生态环境得到改善。从水土保持角度看，已建成的项目建设基本不存在水土保持制约因素，项目建设可行。

为使本水土保持方案中的各项水土流失防治措施落到实处，有效治理因项目建设而新增水土流失和原有水土流失，改善项目区生态环境，提出以下要求：

1、严格按照审批后的水保方案内容，切实落实水土保持措施管护，加强监督管理，有效防治工程建设过程中所产生的水土流失。

2、建议定时疏通场地内截排水沟等排水工程，适当增加场区内外绿化面积，加强现有植物措施管护，保障各项水保措施能够持续发挥其应有效能。

3、建议建设单位加强水土保持知识宣传，提高职工水土保持意识。

表1—2水土保持方案特性表

| 项目名称 | 长治市第一中学校实验图书综合楼建设项目 | 流域管理机构 | 海河水利 委员会 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涉及省 (市区) | 山西省 | 涉及地市或个数 | 长治市 | 涉及县或个数 | 潞州区 |
| 项目规模 | 项目占地面积0.82hm2，实验图书综合楼一栋及配套设施等。 | 总投资 （万元） | 6377 | 土建投资 (万元) | 5287.63 |
| 动工时间 | 2021年12月 | 完工时间 | 2022年8月 | 设计水平年 | 2023年 |
| 工程占地（hm2） | 0.82 | 永久占地 （hm2） | 0.82 | 临时占地 （hm2） | -- |
| 土石方量 （万m3） | 项目组成 | 挖方 | 填方 | 调出 | 余(弃)方 |
|  | 楼宇建筑防治区 | 1.86 | 0.76 |  |  |
|  | 硬化防治区 | 0.31 | 0.13 |  |  |
|  | 绿化防治区 |  | 0.02 |  |  |
|  | 合计 | 2.17 | 0.91 | 1.26 |  |
| 重点防治区名称 | 太行山国家级水土流失重点治理区 |
| 地貌类型 | 低中山丘陵区 | 水土保持区划 | 北方土石山区 |
| 土壤侵蚀类型 | 水力侵蚀为主 | 土壤侵蚀强度 | 轻度 |
| 防治责任范围面积（hm2） | 0.82 | 容许土壤流失量[t/（km2·a）] | 200 |
| 土壤流失预测总量（t） | 32.87 | 新增土壤流失量（t） | 29.16 |
| 水土流失防治标准执行等级 | 北方土石山区水土流失防治一级标准 |
| 防治 目标 | 水土流失治理度（%） | 95 | 土壤流失控制比 | 1.0 |
|  | 渣土防护率（%） | 97 | 表土保护率（%） | 95 |
|  | 林草植被恢复率（%） | 97 | 林草覆盖率（%） | 25 |
| 防治 措施及工程量 | 防治分区 | 工程措施 | 植物措施 | 临时措施 |
|  | 楼宇建筑防治区 | 方案新增： 表土剥离0.08万m3 | —— | 方案新增： 土工布临时苫盖3662m2 临时排水沟280m |
|  | 硬化防治区 | 主体已有： ①地埋DN200UPVC雨水管道426m，配套检修井等； ②雨水调蓄池一座，有效容积306m3； ③透水铺砖217.3m2 | —— | 方案新增： ①土工布临时苫盖475m2 ②临时排水沟87m |
|  | 绿化防治区 | 方案新增： 表土回填0.08万m3 | 主体已有： 场地绿化1862m2 | 方案新增： ①土工布临时苫盖82m2 ②临时排水沟36m |
|  | 投资(万元) | 65.7 | 60.77 | 6.0 |
| 水土保持总投资(万元) | 145.68 | 独立费用(万元) | 8.65 |
| 监理费（万元） | 1 | 监测费 (万元) | / | 补偿费(万元) | / |
| 分省措施费(万元) | / | 分省补偿费 (万元) | / |
| 方案编制单位 | 山西泰义泽水利科技有限公司 | 建设单位 | 长治市第一 中学校 |
| 法定代表人 | 申周胜 | 法定代表人 | 马方则 |
| 地址 | 山西省长治市城区解放东街106号 | 地址 | 长治市解放西街57号 |
| 邮编 | 046000 | 邮编 | 046000 |
| 联系人及电话 | 郝凯18636508169 | 联系人及电话 | 牛建青18035563399 |
| 传真 | / | 传真 | / |
| 电子信箱 | 465218469@qq.com | 电子信箱 | / |

# 2项目概况

## 2.1项目组成及工程布置

## 2.1.1项目基本情况

1、项目名称：长治市第一中学校实验图书综合楼建设项目

2、建设单位：长治市第一中学校

3、项目类型：建设类项目

4、建设性质：新建类

5、项目法人：马方则

6、建设地址：长治市潞州区解放西街57号长治市第一中学校院内西北角

7、工程规模

项目占地面积8197m2，总建筑面积10957m2。其中地上建筑面积7405m2，地下建筑面积3552m2，建筑物高度为23.85m，地上五层，地下一层。建筑物采用钢筋混凝土框架结构体系构，基础采用筏板式基础。室外工程包括:室外管网、道路、雨水蓄水池、绿化等设施。

8、总投资及土建投资

本工程总投6377万元，其中土建投资资金5287.63万元，资金来源为申请中央资金和地方财政配套资金。

9、建设工期

本工程建设总工期9个月。工程将于2021年12月开工，于2022年8月竣工。

10、技术经济指标

| 名称 | 单位 | 面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学校用地面积 | m2 | 61640.76 | 学校总占地面积 |
| 规划总建筑面积 | m2 | 10957 | 新增 |
| 其中 | 地上建筑面积 | m2 | 7405 | 新增 |
|  | 地下建筑面积 | m2 | 3552 | 新增 |
| 建筑物占地面积 | m2 | 3062 | 新增 |
| 建筑密度 | % | 30 |  |
| 容积率 |  | 1.2 |  |
| 绿地面积 | m2 | 18493 | 全校 |
| 绿地率 | % | 35 | 全校 |
| 建筑总高度 | m | 23.85 |  |
| 地下车位 | 个 | 83 | 按40~60辆/万m2，均为地下，新增 |

### 2.1.2项目组成及布局概况

本项目主要由楼宇建筑防治区、硬化防治区、绿化防治区组成，主要建设内容包括新建实验图书综合楼一栋、室外配套管网设施、道路、绿化等。项目所建设施全部位于征地范围内，没有临时占用土地。项目总占地面积8197m2，本次方案防治责任范围仅为项目批复的建设范围。

1、楼宇建筑防治区

本区建设实验图书综合楼，本防治区占地面积3062m2。建筑物呈“L”型实验楼与方形报告厅分散南北布置于场地内部，其西临规划北天晚集道路，南临学校图书馆，东临教学楼，东北临学校操场。地上为报告厅和实验用房，地下室为汽车库及设备机房。场地与市政道路高程控制在0.5m，场地内的排水方式为分流制有组织排水，地面雨水由雨水口（或雨水沟）收集，排入基地内的小市政管网，在适当的位置统一排入大市政雨水管道。

2、硬化防治区

本防治区占地面积为3273m2，主要布置有地下给排水管线、雨水管线、通信电力管线、雨水调蓄池、消防通道等地面设施。根据批准的方案及设计要求，布置4~9m宽道路成消防环路，车行道路采用城市型沥青砼路面，车行道路最小转弯半径为6m，消防车转弯半径为12m，满足消防车转弯的要求。道路的最小纵坡≥0.2%，最大纵坡＜6%，道路横坡为1%~1.5%。

3、绿化防治区

本防治区占地面积1862m2，绿地形式以种植大面积草坪为主，中间点种少量长青乔木和花灌木及花卉，其中下凹绿地面积不小于932m2，下凹绿地中的植物选用耐旱耐淹的品类。

### 2.1.3工程布置

1、总平面布置

此次建设实验图书综合楼在原有红线内建设，满足北侧退红线3m、西侧退红线5m的要求。本次建设总建筑面积为10957m2，其中地上建筑面积7405m2，地下建筑面积3552m2。建筑高度23.85m，地上五层、地下一层，停车位83个。项目区整体呈南、北朝向布置，其西临规划北天晚集道路，南临学校图书馆，东临教学楼，东北临学校操场。项目区水暖电设施齐全、能源供应充足，交通方便，环境优雅。同时充分考虑建筑朝向、通风采光、物流走向、消防通道、间隔距离、周边环境等因素进行综合布置，使平面布局合理，功能分区明确。

2、竖向布置

用地内场地海拔933.00m--934.00m。周边市政道路标高：932.00m--933.28m。结合周边市政资料、场地高程、现状路高程，将室外地面的设计标高定为933.20m—933.70m，建筑室内±0.00的设计标高定为934.20m，场地的设计标高定为933.70m—933.80m，场地与市政道路高程控制在0.5m。场地内的排水方式为分流制有组织排水，地面雨水由雨水口（或篦式雨水沟）收集，排入基地内的小市政管网，在适当的位置统一排入大市政雨水管网。

## 2.2施工组织

2.2.1施工条件与布置

1、施工组织与管理

本项目由长治市第一中学校负责组织管理，工程设计、工程施工和工程监理均根据实际建设情况确定。

2、建筑用砂石料

石料：长治市建材市场及周边石料资源丰富，质量能够满足要求。

砂料：项目用砂从市里建材市或产地直接采购，汽车运输。其技术指标必须满足工程有关技术规定。

石灰：生石灰主要来源于附近企业，质量需满足工程的要求。

水泥：本地水泥市场均能够满足工程使用要求。

用土：场地填筑土料全部来自挖方。

其它建筑用料根据情况采用就近或外购，防治责任由供方负责，需在合同中注明，报地方水行政部门备案。

3、施工用水用电

1）施工用电：由城市电网引入本工程的两路10kV电源线路属于当地供电部门负责。

2）施工用水：本项目水源为市政自来水，地埋主管道为DN200塑料管，可满足施工用水及后期综合楼用水需求。

4、对外交通

项目区位于长治市解放西街57号，区域位置优越，交通条件十分便利，工程施工所需的机械设备及建筑材料可顺利进入施工场地，完全满足机械及建筑材料的运输，无需在施工区外另行布置施工道路。

### 2.3.2施工工艺

据工程特点和施工条件，采用了机械化施工为主、适当配合人力的施工方案，以确保工程质量，加快施工进度，降低工程造价。本项目可能造成水土流失的施工项目主要为地下车库和储藏室基坑开挖、土方填筑以及道路管网，重点部位地下车库和储藏室开挖基坑。

1、建筑物区施工

①基坑开挖施工

场地基坑开挖分区进行，从西到东，分片建设。

基坑开挖施工工艺流程如下：现场清理→放线定位→机械挖土至相应标高→人工铲除边坡松土→人工清槽→打桩（CFG桩施工）、验槽→机械清理桩头→第二次人工清槽。

土方开挖采用机械开挖，人工配合修理边坡，同时进行边坡支护。

采用多台挖掘机同时施工，挖土方向是先挖外圈，然后再挖中间部分，形成流水作业。多余土方及时由车辆外运其他工地，基坑回填土方采用人工配合蛙式打夯机进行分层夯实。施工工艺流程如下：基底清理→检验土质→分层铺土→碾压密实→找平验收。

本项目地基开挖最大深度为5.5m，根据现场勘查，小于工程区地下水位埋深，因此本项目不涉及施工降水措施。

②基坑排水

坡顶设排水沟，坑底设集水坑。施工过程中必须做好坡顶截水措施，防止地表水流入基坑。基坑开挖到底后应及时施工坑内排水沟及集水坑，及时排出坑内积水。如在雨季施工必须准备足够的抽水设备，保证基底不被长时间浸泡。坡脚排水沟汇集边坡排出的水，坡顶排水沟拦截坡顶雨水并用于接受坑底抽水。坡顶排水沟以明沟形式排泄，经沉淀后排入雨水市政管网。

③顶板及回填

基坑开挖后，基坑四周、部分顶板需要回填土方，计算出具体填方的详细土方量，再进行回填，回填土方分层填压，确保填土密实度达到规范标准。

④建筑施工

建筑施工主要有工程基础开挖和建筑物施工等，其施工方法主要是机械开挖、机械平整、人工开挖、人工砌筑、机械浇筑和人工浇筑等。

2、道路施工

道路工程施工主要包括场地清理（含清基）、填筑、基础压实和防护、绿化等环节。填筑土方均取自挖方，采用水平分层填筑、整平。填土时要严格控制含水量和填土厚度，确保达到压实度标准。

3、管线施工

区内各种管线较多，统一规划，综合布设，主要结合路网规划进行。本规划工程管线主要分为给水、雨水、污水、电力、通信五个专业的管线，尽量同步建设，避免重复开挖、敷设，减少地表扰动，加快施工进度。管线开挖的土方先堆于场地空地上，管道敷设结束后，多余土方运往项目区较低处做为场坪填方使用。施工工艺：放线→沟槽开挖→铺管→回填土。

4、景观绿化施工

绿化工程安排在主体工程基本完工后实施。本项目绿化区域主要为道路绿化区域及公共绿地。绿化工程基本采用人力施工。

## 2.4工程占地

本项目占地总面积8197m2，均为永久占地，项目建设在建院时征地范围内进行，无需临时占地，占地类型均为建设用地，占地面积及占地类型见表2-2。

表2—2工程占地面积统计表

| 防治区 | 占地面积（m2） | 占地性质 | 占地类型 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 永久占地 | 临时占地 | 建设用地 |
| 楼宇建筑防治区 | 3062 | 3062 |  | 3062 |
| 硬化防治区 | 3273 | 3273 |  | 3273 |
| 绿化防治区 | 1862 | 1862 |  | 1862 |
| 合计 | 8197 | 8197 |  | 8197 |

## 2.5土石方平衡

项目区建设期土石方主要来源于建筑物基础及地下建筑物的开挖等。工程挖填总量3.08万m3，其中总挖方量2.17万m3，总填方量0.91万m3，开挖土方除回填至绿化区外，其余外调土方全部由长治市锦博物业管理有限公司外运至其他工程使用，不设取土场和弃土场。土石方平衡表详见表2-3。

表2—3土石方平衡表

| 项目防治区 | 占地面积（m2） | 挖方（万m3） | 填方（万m3） | 调出 （万m3） | 调入 （万m3） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼宇建筑防治区 | 3062 | 1.86 | 0.76 | 1.10 |  |  |
| 硬化防治区 | 3273 | 0.31 | 0.13 | 0.16 |  |  |
| 绿化防治区 | 1862 |  | 0.02 |  |  | 由硬化区调入 |
| 合计 | 8197 | 2.17 | 0.91 | 1.26 |  |  |

施工前应对场地进行表土剥离，剥离面积2600m2,剥离量为0.08万m3，剥离的表土全部用于绿化区，根据现场勘查情况，表土剥离厚度为30cm，表土土石方量平衡情况详见表2-4。

表2-4土石方平衡表单位：万m3

| 序号 | 项目区 | 表土剥离 | 表土回填 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 楼宇建筑防治区 | 0.08 |  |
| 2 | 硬化防治区 |  |  |
| 3 | 绿化防治区 |  | 0.08 |
| 小 计 | 0.08 | 0.08 |

## 2.6拆迁安置与专项设施改（迁）建

本项目为学校内部空地，不涉及拆迁安置与专项设施改（迁）建。

## 2.7施工进度

本项目2021年12月开工建设2022年8月竣工。建设施工期为9个月。

表2-5工程建设进度计划表

| 防治区/年月 | 2021年 | 2022年 |
| --- | --- | --- |
|  | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| 楼宇建筑 防治区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 硬化防治区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绿化防治区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.8自然概况

### 2.8.1地形地貌

项目区地处长治市潞州区解放西街57号，长治市第一中学校院内西北侧。长治市位于山西省东南部。地处北纬35°49′-37°07′，东经111°59′-113°44′。东倚太行山，与河北、河南两省为邻，西屏太岳山，与临汾市接壤，南部与晋城市毗邻，北部与晋中市交界。长治市域主要由长治盆地及其周边山区两种地貌单元组成。武乡-襄垣-潞城-壶关以东的中山区，主要为下古生界碳酸盐岩地层分布区；襄垣-长子县之间的长治盆地，主要为新生界松散堆积的红土、黄土分布区；武乡-沁县-屯留-长子一线以西的低中山区，主要为上古生界碎屑岩地层分布区；太古界变质岩、中元古界长城系石英砂岩及石炭系铁铝岩仅零星分布。地层出露总厚度约11500米。

长治市地处黄土高原东南缘，从全市整体地貌看，山峦起伏、地形复杂，总体呈盆地状。最高点为沁源县太岳山主峰之一，海拔2541米，最低点为平顺县浊漳河出境处，海拔标高380米，最大切割深度为2161米。长治市地貌大致可分为山地、丘陵、盆地、河谷4种类型。2016年，长治市土地总面积13955.2平方千米，其中平川占15.9%，丘陵占33.4%，山地占50.7%。

### 2.8.2气象

长治地处山西黄土高原东南部，群山环绕，大陆性季风强烈、持久，暖温带大陆性气候显著，气候温和、干燥，四季分明。2016年，长治市气温偏高，降水偏多，日照偏少。气象灾害较多，主要气象灾害有：冰雹、低温冷冻、旱灾、洪涝等自然灾害。全市平均气温为10.3摄氏度，比历年偏高0.6摄氏。各县降水在511.2毫米-795.9毫米之间，平均日照时数为2185.1小时，无霜期平均为220天。

### 2.8.3水文、地质

长治市地质条件分为松散岩类、变质岩类、碎屑岩类和碳酸盐岩类；依据地貌条件分为中山区、低山区、丘陵区、山前洪积扇区、沟壑区和盆地区；境内河流分属海河与黄河两大流域，主要有海河流域的浊漳河、清漳河、卫河以及黄河流域的沁河、丹河、入汾小河等。

项目区位于漳河南源流域一级支流石子河，项目区距离河道约2.6km。

### 2.8.4植被

长治市植物资源以针阔混交林为主，夹杂有灌木和草本植物，国家和省重点保护野生植物有南方红豆杉、核桃楸、紫椴、刺五加、水曲柳、漆树、脱皮榆、刺楸、流苏树、党参和桔梗等二十余种。

本项目区为建设用地，东侧靠近操场一侧空地，杂草丛生，整个项目去没有树木。

### 2.8.5土壤

项目区土壤类型主要为褐土。该土质地砾质性强，结构性差，根系少，疏松多孔，有机质含量在20~25g/kg，pH 值较大，土壤偏碱性，可蚀性较强。区内表层土壤厚度为在0.1m~0.3m。

# 3项目水土保持评价

## 3.1主体工程选址（线）水土保持评价

根据《中华人民共和国水土保持法》、《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）水土保持制约性条款中规定的内容，分析该项目的制约性因素。本项目与规定的对比情况详见表3-1。

表3-1项目制约性因素分析表

| 序号 | 水土保持法规定 | 主体工程情况分析 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第十七条：地方各级人民政府应当加强对取土、挖砂、采石等活动的管理，预防和减轻水土流失。 禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区的范围，由县级以上地方人民政府划定并公告。崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区的划定，应当与地质灾害防治规划确定的地质灾害易发区、重点防治区相衔接。 | 本项目不属于崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区。 | 满足 |
| 2 | 第十八条：水土流失严重、生态脆弱的地区，应当限制或者禁止可能造成水土流失的生产建设活动，严格保护植物、沙壳、结皮、地衣等。 在侵蚀沟的沟坡和沟岸、河流的两岸以及湖泊和水库的周边，土地所有权人、使用权人或者有关管理单位应当营造植物保护带。禁止开垦、开发植物保护带。 | 本项目不属于水土流失严重、生态脆弱的地区。 本项目未侵占河流两岸、水库周边植被保护带。 | 满足 |
| 3 | 第二十四条：生产建设项目选址、选线应当避让水土流失重点预防区和重点治理区；无法避让的，应当提高防治标准，优化施工工艺，减少地表扰动和植被损坏范围，有效控制可能造成的水土流失。 | 项目区位于太行山国家级水土流失重点治理区。 | 提高标准后满足 |
| 4 | 第二十八条：依法应当编制水土保持方案的生产建设项目，其生产建设活动中排弃的砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等应当综合利用；不能综合利用，确需废弃的，应当堆放在水土保持方案确定的专门存放地，并采取措施保证不产生新的危害。 | 本项目土方挖填平衡外，多余土方外运到其他工地使用。没有弃土情况。 | 满足 |
| 5 | 第三十八条：对生产建设活动所占用土地的地表土应当进行分层剥离、保存和利用，做到土石方挖填平衡，减少地表扰动范围；对废弃的砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等存放地，应当采取拦挡、坡面防护、防洪排导等措施。生产建设活动结束后，应当及时在取土场、开挖面和存放地的裸露土地上植树种草、恢复植被，对闭库的尾矿库进行复垦。在干旱缺水地区从事生产建设活动，应当采取防止风力侵蚀措施，设置降水蓄渗设施，充分利用降水资源。 | 本项目占地范围部分区域进行表土剥离。 | 不存在制约性因素 |
| 6 | 《促进产业机构调整暂行规定》（国发［2005］40号）、国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》中限制和淘汰类产业的开发项目。 | 本项目不属于限制和淘汰类项目。 | 不存在制约性因素 |
| 7 | 根据国家产业结构调整有关规定精神，国家发展和改革主管部门同意后方可开展前期工作，但未能提供相应文件依据的开发建设项目。 | 本项目可研已取得立项批复。 | 不存在制约性因素 |
| 8 | 分期建设的开发建设项目，其前期工程存在未编报水土保持方案、水土保持方案未落实和水土保持设施未按期验收的。 | 本项目不属于分期建设，正在编制水土保持方案 | 不存在制约性因素 |
| 9 | 处于重要江河湖泊以及跨省（自治区、直辖市）的江河、湖泊的水功能一级区的保护区和保留区内可能严重影响水质开发建设项目，以及对水功能二级区的饮用水源区水质有影响的开发建设项目。 | 本项目不属其范围。 | 不存在制约性因素 |

由以上分析可知，项目主体工程建设地处太行山国家级水土流失重点治理区，无法避让水土流失重点治理区，可采取优化工程方案，减 少工程占地、土石方量等方式，提高水土保持治理标准，满足水土保持要求；工程建设不占用周边林地、耕地，不破坏并建设周边植物保护带；沿线不涉及全国水土保持监测网络中的监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测点。综上所述，从水土保持角度分析，主体工程选址符合《中华人民共和国水土保持法》、《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）中对主体工程选址布局的约束性规定，满足水土保持要求。

## 3.2建设方案与布局水土保持评价

### 3.2.1建设方案评价

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB/T50433-2018），对主体工程布局有如下要求：

1、本项目设计比较完善，减少对原地貌水土保持设施的破坏，合理布置硬化和绿化措施，标准高，设施全，并达到相关行业的规范与要求；

2、项目区内土方量得到优化，减少土石方工程量。

综上所述，本项目建设方案设计合理，布局紧凑，充分利用原地表宝贵的土壤资源，绿化率达满足城镇建设要求，小区道路及休闲广场建设可同时满足消防、运输、人流、车流的要求，减少对原地貌的水土保持设施的破坏，基本满足水土保持措施。由于项目区处于水土流失重点治理区内，应进一步优化工程方案，减少工程占地和土石方量施工结束后应重视后期的生态治理工程，治理标准应高于原地貌标准。

从水土保持角度分析，一是优化土石方，增加临时堆土的防护工作；二是优化施工工艺，减少地表重复扰动范围，施工过程中加强工程管理，有效控制可能造成的水土流失；三是坚持预防为主、保护优先的原则，施工活动严格控制在界定的防治责任范围内，严格保护植物、地衣等，预防和减轻水土流失；四是及时进行水土保持治理，认真落实各项水土保持措施，尽快恢复生态功能，以弥补工程施工造成的不利影响。

### 2.3.2工程占地评价

本项目占地面积为8197m2，均为永久占地，占地类型为建设用地，在满足项目建设的基础上，没有增加临时占地，符合节约用地和减少地表扰动的要求；项目建设在学校校园西北角，没有占用良好植被覆盖区、基本农田区和水浇地等地类。因此，本项目在占地面积、占地性质和占地类型等方面对水土保持不形成制约因素，符合水土保持要求。

### 3.2.3土石方平衡评价

经调查和实地勘查，本项目建筑物地下一层及基础开挖为土方主要来源，项目开挖土石方除自身回填外由专业公司外调到其他工地使用，无弃方，符合水土保持关于科学调配土方的原则。

### 3.2.4取土（石、砂）场设置评价

### 工程措施所需的水泥、石料、砂子等材料一并从当地购买，不设置取土（石）料场。

### 3.2.5弃土场设置评价

除用于项目回填外多余土方均由专业公司运送至其他工地使用，不设置设弃土场，符合水土保持要求。

综上所述，以上施工组织和施工时序在一定程度上有利于水土流失的防治，经实地现场观察，从水土保持角度看是可行的。

### 3.2.6施工方法与工艺评价

主体施工组织综合考虑工程时序、规模和施工方案，在满足施工要求的前提下合理安排施工场地，避免临时占地，减少扰动地表面积和损坏水土保持设施面积，施工组织设计符合水土保持的要求。场地平整硬化和建筑施工在当地城建、环卫等部门的监督指导下进行，施工活动均控制在场地内进行，施工方法与工艺符合水土保持的要求。

### 3.2.7主体设计中具有水土保持功能工程的分析评价

1、楼宇建筑防治区

楼宇建筑防治区产生水土流失主要集中在基础施工期，侵蚀形式是降雨径流对裸露地表的冲刷，主体设计在开挖基础边坡进行削放坡和清创处理，有效避免了径流泥沙的流失。场地平整完成后进行场地现浇砼硬化，降雨对主体设施不再具有侵蚀作用。本方案根据地形条件现状，针对施工建设期，方案新增了表土剥离及临时防护措施，加强了表土保护利用，可减少和避免降雨对施工的冲刷造成水土流失。

2、硬化防治区

主要由管道铺设、消防道路等组成，均为硬化区域，产生水土流失主要为管道挖坑、场地平整阶段。侵蚀形式主要是降雨产生汇流和场地集水对裸露地面的冲刷。主体设计在场地布置了雨水调蓄池，施工期间在主体建筑和场地硬化的同时，可利用雨水收集池作为排水系统。场地硬化有水土保持功能，但不属于水土保持措施，大面积硬化结合排水管网形成了完备的地面建筑系统，且采用透水铺砖，可有效减少地表径流，具有较为完善的水土保持功能，但缺少临时排水沟等防护措施，故本方案将新增临时防护措施，可满足水土保持要求。

3、绿化防治区

主体工程采取不同形式的绿化措施，下凹式绿地不小于50%，植被选用耐旱耐淹品类，多采用当地树种，易于购买和存货，已形成系统的水土保持植物措施体系。本方案补充表土回填和临时防护措施，做到表土综合利用和临时堆土防护，可满足水土保持要求。

## 3.3主体工程设计中水土保持措施界定与评价

### 3.3.1主体工程设计中水土保持措施界定

按照《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433—2018）水土保持措施界定规定和方法，通过对主体设计中具有水土保持功能的工程的综合分析评价，将主体设计中具有水土保持功能的工程措施及工程量进行界定。该项目主体工程设计中具有水土保持功能工程界定如下：

一、硬化防治区

工程措施

①、布置DN200的雨水管道426m，并配套检修井等；

②、硬化区铺设透水铺装217.3m2；

③、雨水调蓄水池一座，有效容积为306m3。

三、绿化防治区

植物措施

①、场地绿化1862m2

### 3.3.2主体具有水土保持功能的工程量统计

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433—2018）关于主体设计中水土保持措施界定的相关规定，经实地现场查看，本工程主体设计中具有水土保持功能的工程界定及工程量如下表。

表3—4主体工程具有水土保持功能工程工程量及投资统计表

| 防治分区 | 措施类型 | 工程名称 | 单位 | 工程量 | 投资 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬化防治区 | 工程措施 | 布置DN200雨水UPVC管道 | m | 426 | 25.04 |  |
|  |  | 透水铺砖 | m2 | 217.3 | 2.79 |  |
|  |  | 雨水调蓄池 | 座 | 1 | 36 |  |
| 绿化防治区 | 植物措施 | 场地绿化 | m2 | 1862 | 60.77 |  |
| 合计 |  |  |  | 124.6 |  |

# 4水土流失调查预测

水土流失预测的目的在于根据该项目建设特点，在分析建设过程中可能损坏、扰动地表植被面积，弃土弃渣的来源、数量、堆放方式、地点及占地面积的基础上，结合当地水土流失特征，进行综合分析论证，采用合理的预测方法对可能造成的水土流失的形式、强度、数量、危害等做出预测评价，为制定水土流失防治措施的总体布局和各单项防治措施设计提供依据。

## 4.1水土流失现状

根据水利部办公厅《关于印发<全国水土保持规划国家级水士流失重点预防区和重点治理区复核划分成果>的通知》（办水保[2013]188号），项目区所在地属太行山国家级水土流失重点治理区，北方土石山区，土壤侵蚀以轻度水力侵蚀为主，水蚀以面蚀和沟蚀为主，土壤容许流失量为200t/km2•a。根据2000年全国第二次土壤侵蚀遥感调查和《北方土石山区水土流失综合治理技术标准》（SL665-2014），结合《土壤侵蚀分类分级标准》，结合实地踏勘，参照周边相似项目资料，项目区以轻度水力侵蚀为主，确定侵蚀模数背景值为300t/km2•a，项目区土壤侵蚀分布图见附图4-1。

## 4.2水土流失影响因素分析

### 4.2.1建设期水土流失因素分析

项目施工的过程中，场地大面积的平整，或填或挖，都会扰动原地貌，引起局部水土流失的加重；同时由于在建设过程中对土地的占用，对各项设施的土方开挖，机械碾压严重破坏原有的植被；土方临时堆放过程中如未及时防护，势必受到冲刷，甚至堵塞河道影响行洪。另外施工过程中可能会产生一定废弃的固废物，对这些固废物如果不加以及时防护，在水力的影响下还是会出现一些新的水土流失。

### 4.2.2自然恢复期水土流失因素分析

主体建筑物、道路硬化以及场区内绿化工程相继完工以后，除工程本身具有的水土保持功能外，各施工单元的水土流失会随着地表植被的恢复和植物措施的生长逐步减少。由于地表植被自然恢复和各种植物措施发挥效能时间相对滞后，在这个过程中，仍存在一定的水土流失。

### 4.2.3扰动地表、损坏植被面积

根据项目区自然条件、工程施工特点，结合主体工程设计，通过查阅资料和实地

调查，该项目在建设过程中扰动原地表面积为8197m2，破坏了原地质结构，对场地部分原有植被造成破坏，面积约2600m2。

### 4.2.4弃土弃渣量调查

本项目为建设类项目，建设期土方开挖2.17万m3，回填土方0.91万m3，多余土方由长治市锦博物业管理有限公司调运至其他工地使用，无借方，没有弃土弃渣。

## 4.3土壤流失量调查预测

### 4.3.1预测单元

根据总体布局及项目特点，结合现场踏勘与实地调绘，本方案预测分区单元为楼宇建筑防治区、硬化防治区和绿化防治区。

### 4.3.2预测时段

调查时间以实际时间为准，施工期预测时间应按连续12个月为一年计；不足12个月，预测时段按最不利的情况考虑，但达到一个雨（风）季长度的，按一年计；不足一个雨（风）季长度的，按占雨（风）季长度的比例计算。考虑到水土流失主要发生在汛期的特点，在确定预测时间时根据工程施工跨汛期作适当调整。

项目水土流失调查预测时段可分为工程建设期、自然恢复期2个时段。根据工程实际施工进度、实地调查进场时间等综合因素考虑，该项目计划于2022年8月完工，因此扰动区域均为调查单元。

项目区水土流失预测单元划分、面积、时间及时段见表4—1。

本工程建设总工期9个月，自2021年12月底开始施工建设，至2022年8月完工，因此调查时段为2021.12—2022.8。

项目区各调查预测单元的调查预测时段详见下表。

表4—1水土流失各单元调查时段划分表

| 时段 | 防治分区 | 调查单元 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 面积(m2) | 调查时段 | 调查时间（a） |
| 建设期 | 楼宇建筑防治区 | 3062 | 2021.12—2022.8 | 1 |
|  | 硬化防治区 | 3273 | 2021.12—2022.8 | 1 |
|  | 绿化防治区 | 1862 | 2021.12—2022.8 | 0.2 |
| 自然恢复期 | 绿化防治区 | 1862 | 2021.12—2024.12 | 3 |

### 4.3.3土壤侵蚀模数

1、土壤侵蚀模数背景值的调查

项目区土壤侵蚀模数背景值是指项目区内在未动工前尚未扰动破坏原始地貌状态下不同地貌类型区水土流失总量，它与项目区的水土流失各类自然因子有着密切的关系，是水土流失预测中重要参数之一。

本项目区水土流失以轻度水力侵蚀为主。根据观测资料与专家经验判别，同时参考相关资料可知，项目区占用的土地类型为建设用地，确定项目区原地貌土壤侵蚀模数为300t/km2.a。

2、扰动后土壤侵蚀模数的确定

在不进行任何防护的最不利条件下，根据项目区降雨特征、地形、地貌、地面物质组成、植被生长状况，强降雨造成的侵蚀形式主要为裸露地表及临时堆土坡面表土冲刷、悬移质推移，甚至出现堆土体滑坡、边坡崩塌等严重水土流失事故。综合分析后确定项目建设扰动后土壤侵蚀模数基础为3000t/(km2•a)。

3、自然恢复期土壤侵蚀模数的确定

工程建设结束后建设区不再对地表产生扰动，土壤侵蚀模数逐年降低，3年后恢复到原地貌状态。自然恢复期土壤侵蚀模数见表4-2。

表4—2预测调查单元土壤侵蚀模数取值表

| 预测调查单元 | 原地貌侵蚀模数 t/(km2•a) | 施工期侵蚀模数 t/(km2•a) | 自然恢复期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 |
| 楼宇建筑防治区 | 300 | 3000 |  |  |  |
| 硬化防治区 | 300 | 3000 |  |  |  |
| 绿化防治区 | 300 | 3000 | 3000 | 1800 | 300 |

### 4.3.4预测结果

1、预测方法

项目建设新增水土流失预测包括可能及已经出现的水土流失形式和水土流失量的计算，预测水土流失形式采取经验推理定性分析的方法，水土流失量预测以定量计算为主。

（1）扰动原地表面积预测

通过工程的设计技术资料，结合实地查勘和咨询走访，调查项目区的水土流失和水土保持现状，对项目建设的主体工程、临时工程以及其它设施在建设期开挖扰动地表、占压土地和损坏林草植被的程度和面积分别进行统计、量算，然后进行针对性预测和分析。

（2）损坏水土保持设施面积和数量的调查和预测

对项目建设过程中损坏的水土保持设施的面积、数量，采用收集有关资料和结合现场勘察的方法，分别进行测算统计。

（3）新增土壤流失量调查和预测

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB/T50433—2018）的规定，对于本工程建设中造成的新增侵蚀量，采用数学模型法进行预测。

（4—1）

（4—2）

式中：W_____土壤流失量，t；

ΔW_____新增土壤流失量，t；

Fji_____某时段某单元的面积，km2；

Mji_____某时段某单元的土壤侵蚀模数，t/(km2·a)；

Mj0_____扰动前不同预测单元土壤侵蚀模数，t/(km2·a)；

Tji_____某时段某单元的预测时间，a；

i_____预测单元，i=1，2，3，……n；

j_____预测时段，j=1，2。

2、调查与预测结果

本工程可能造成的土壤流失总量为32.87t，新增土壤流失量为29.16t，其中建设期可能造成的土壤流失总量为22.04t，新增土壤流失量为20.04t，自然恢复期可能造成的土壤流失总量为10.83t，新增土壤流失量为9.12t。不同时期土壤流失量汇总详见表4-5。

表4—3工程建设期水土流失量计算表

| 调查单元 | 调查 面积 (m2) | 调查 时间 (a) | 原地貌 侵蚀模数 t/(km2•a) | 建设期 侵蚀模数 t/(km2•a) | 背景 流失量 (t) | 调查 流失量 (t) | 新增 流失量 (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼宇建筑防治区 | 3062 | 1.0 | 300 | 3000 | 0.93 | 10.23 | 9.3 |
| 硬化防治区 | 3237 | 1.0 | 300 | 3000 | 0.96 | 10.56 | 9.6 |
| 绿化防治区 | 1862 | 0.2 | 300 | 3000 | 0.11 | 1.25 | 1.14 |
| 合计 | 8197 |  |  |  | 2 | 22.04 | 20.04 |

表4—4自然恢复期土壤流失量计算表

| 预测 单元 | 侵蚀 面积 （m2） | 侵蚀 时间 （a） | 原地貌 侵蚀模数 （t/km2.a） | 背景 流失量 （t） | 恢复期 侵蚀模数 | 预测流失量（t） | 小计 | 新增 流失量 （t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第1年 | 第2年 | 第3年 |  |  |
| 绿化 防治区 | 1862 | 3 | 300 | 1.71 | 3000 | 1800 | 300 | 6.27 | 3.99 | 0.57 | 10.83 | 9.12 |

表4—5项目区土壤流失量汇总表

| 时段 | 预测单元 | 原地貌土壤流失量（t） | 扰动后土壤流失量（t） | 新增土壤流失量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设期 | 楼宇建筑防治区 | 0.93 | 10.23 | 9.3 |
|  | 硬化防治区 | 0.96 | 10.56 | 9.6 |
|  | 绿化防治区 | 0.11 | 1.25 | 1.14 |
| 自然恢复期 | 绿化防治区 | 1.71 | 10.83 | 9.12 |
|  | 合计 | 3.71 | 32.87 | 29.16 |

3、调查预测结果分析

（1）工程扰动地表面积共计8197m2；

（2）本工程可能造成的土壤流失总量为32.87t，新增土壤流失量为29.16t，其中建设期可能造成的土壤流失总量为22.04t，新增土壤流失量为20.04t，自然恢复期可能造成的土壤流失总量为10.83t，新增土壤流失量为9.12t。

（3）工程建设期新增水土流失量占水土流失新增总量的90.3%，建设期为项目水土流失重点防治时段；建设期楼宇建筑防治区硬化防治区及绿化防治区调查预测新增水土流失量分别占新增总量的36.6%、40.2%、23.2%，故楼宇建筑防治区、硬化防治区为水土流失防治的重点区域。

### 4.3.5水土流失危害分析

工程施工造成的水土流失如果不及时采取合理的预防和保护措施，将会产生较大危害。根据水土流失量预测结果，结合项目区地形、地貌、土壤、植被以及施工方式等特点，项目建设可能造成的水土流失危害主要有以下几方面：

1、对周边环境影响

根据上述预测，由于项目施工期间可能造成新增水土流失量29.16t，如果防治措施处理不当，将产生严重水土流失，不仅污染周边区域环境，同时影响周边居民正常工作、生活。

2、对河道影响

施工中临时堆土如得不到及时有效的防护治理，在降雨和人为因素的作用下，泥沙直接流入城市污水管道，从而影响城市防洪。

3、对城市形象影响

项目施工过程中造成的水土流失如不进行有效治理，将会对城市形象及区域生态环境造成危害。

综上所述，工程建设必须及时编制水土保持方案，根据不同情况采取有效可行的预防和治理措施，防止水土流失进一步扩大，将水土流失量控制在最低限度。

## 4.4水土流失危害分析

根据水土流失量调查预测结果，结合项目区地形、地貌、土壤、植被以及施工方式等特点，项目建设如果不采取水土保持防护措施，将会造成的水土流失危害主要有以下几方面：

1、增加项目区及周边地区的水土流失

由于项目的建设，不可避免的会对原地貌进行或剧烈、或轻度的扰动，必将造成一定的水土流失。据以上预测，本项目建设在不采取水土保持防护措施的最不利条件下，可能造成新增水土流失量29.16t。

2、占用和扰动土地资源

项目建设过程中将占用或破坏原有的地形地貌，对原土壤结构构成破坏，降低原地表水土保持功能，建设过程中占用和扰动土地面积8197m2，破坏了原地貌，如不治理将会降低土地的生产力和生态功能。

3、对生态环境的影响

项目建设对地表造成严重破坏，水土流失又会使植被生长失去赖以生存的物质基础，对当地生态环境造成局部破坏和影响，尤其在基础施工期和土石方倒运过程中，特别是开挖和填筑面，若不重视防护治理，会使水土流失增加。

## 4.5指导性意见

### 4.5.1重点时段与重点区域分析

1、重点时段确定

根据调查预测和分析，建设期造成的新增水土流失量最大，土壤侵蚀剧增，造成的水土流失危害大。确定建设期为水土流失产生的重点时段，也是重点防治时段。

2、重点区域确定

楼宇建筑防治区与硬化防治区皆为水土流失产生的重点区域，也为建设期的重点防治区域。

### 4.5.2指导性意见

1、应采取的防治工程类型

依据前面分析，水土流失防治布置宜综合运用工程措施、植物措施和临时措施，以工程措施为先导，发挥其速效性和控制性。抓住植物措施的“治本”，在重点地段布设工程措施的同时，应加强“线”和“面”上的林草建设，充分发挥植物措施的后效性，同时加强临时防护和管理措施。对土方量挖填较大的区域，以遮盖等措施为主进行防治。

2、防治工程的实施进度指导性意见

水土保持措施进度的安排应结合主体工程，坚持“三同时”原则，实现水土流失的根本治理。施工中对于挖、填土方较多区域，应实施挡护、遮盖、排水等防护措施；施工扰动的场地及时进行清理平整，实施绿化措施；绿化工程结合所选树草种的植物学特性、适宜栽植季节等因素，及时进行栽植。

# 5水土保持措施

## 5.1防治责任范围

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433—2018）的规定，项目水土流失防治责任范围是指项目建设单位依法应当承担水土流失防治义务的区域，为项目建设区。项目建设区是指生产建设项目建设征地、占地、使用及管辖的地域。根据本项目的地理位置、项目区布局和施工特点，以及项目区内地形、地貌等自然条件，并结合现场查勘，合理界定本项目的水土流失防治责任范围。

本方案坚持“谁建设、谁保护，谁造成水土流失、谁治理”的原则，根据项目地理位置、项目区布局和施工特点，以及项目区内地形、地貌等自然条件，并结合现场查勘，按照《生产建设项目水土保持技术标准》规定，项目水土流失防治的责任范围为项目建设区为项目建设征地、占地、使用及管辖的地域。

综合上述分析结果，项目建设区范围，面积为8197m2，确定本项目水土流失防治责任范围面积为8197m2。

## 5.2防治分区

通过项目区实地调查与勘测，依据项目工程布局、施工扰动特点、建设时序、地貌特征、自然属性和水土流失影响等因素综合分析，本项目水土流失防治分区为楼宇建筑防治区、硬化防治区、绿化防治区，共3个防治分区。

表5—1水土流失防治责任范围表单位：m2

| 防治分区 | 项目建设区 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 扰动面积 | 未扰动面积 | 小计 |  |
| 楼宇建筑防治区 | 3062 |  | 3062 | 基坑开挖、土方回填 |
| 硬化防治区 | 3273 |  | 3273 | 管沟开挖、池体开挖、土方堆放及回填 |
| 绿化防治区 | 1862 |  | 1862 | 土方堆放及回填 |
| 合计 | 8197 |  | 8197 |  |

## 5.3措施总体布局

### 5.2.1水土流失防治目标确定

该项目属建设类项目，位于北方土石山区，水土流失类型属于水力侵蚀；原地貌土壤侵蚀程度为轻度侵蚀，项目区属于太行山国家级水土流失重点治理区，根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434—2018），水土流失防治标准执行北方土石山区一级标准。

### 5.2.2防治措施总体布局

经实地查看，主体工程水土流失防治措施体系根据项目区地形条件和水土流失特点，按照水土流失防治措施布设原则，因地制宜、因害设防，比较全面且科学配置了水土保持措施。

## 5.3分区措施布设

本项目水土流失防治分区根据工程内容组成、水土流失特点、生产功能区划和水土保持措施布设等情况，共分为3个防治区，分别为楼宇建筑防治区、硬化防治区、绿化防治区。根据水土流失预测结果及主体工程设计具有水土保持功能的措施分析评价的基础上，针对工程建设过程中可能引发水土流失的特点和造成的危害程度，采取有效的水土流失防治措施。

本方案水土保持措施布设方案如下：

工程措施：增加表土剥离措施，剥离表土全部回填至绿化区，屋面雨水经雨水斗和室内雨水管排至室外散水，室外地面雨水经管道汇集后，排至室外雨水管网；多余临时堆土后期用于小区绿化覆土；

植物措施：小区内绿化设计以绿化带为主，绿化设计主要为草坪、绿篱、部分景观种植设计及适合当地种植的品种场地内绿化设计以绿化带为主，绿化设计主要为草坪、绿篱、部分景观种植设计及适合当地种植的品种。

临时措施：堆土边坡及顶部覆盖土工布，以防因水蚀而造成水土流失；在临时堆土场设临时临时排水沟，临时土质排水沟采用梯形断面形式，底宽0.3m，深0.3m，两侧边坡为1：1，排水沟开挖成梯形后上覆土工布，临时排水沟出口接沉砂池，临时沉砂池深、长和宽均为5m，内铺土工布。

本方案新增水土保持措施设计主要是表土剥离，堆土临时防护措施，并将主体工程中具有水土保持功能的措施纳入水土流失防治体系中，工程措施、植物措施与临时防护措施相结合，建立完整有效的水土保持防护体系，合理确定水土保持方案总体布局，以形成完整的、科学的水土保持防治体系。

1、楼宇建筑防治区

本区占地面积3062m2,作为建设前期扰动破坏最为剧烈的防治分区，在防治区在场地平整、表土剥离、基础处理和主体施工过程中会有大量土方开挖与回填，本方案主要采用剥离表土、堆土苫盖、场地临时排水等防护措施，特别对基础开挖的部分土方及时采取措施，避免了水土流失产生。水土保持防护措施主要是场地临时堆土防护系统。

2、硬化防治区

本区占地面积3273m2，主体设计建设主要有：消防通道，停车场等。项目建成后场地地面将全部硬化，水土流失主要发生在建设期。主体设计了雨水、排水管网、透水铺砖、雨水调蓄池等工程措施，本方案新增堆土的临时防护措施，减少和避免了水土流失产生。

3、绿化防治区

本区占地面积1862m2，主体设计场地绿化，还包括下凹式绿地，本方案新增回填土的临时防护措施，以形成完善的水土保持系统。

### 5.3.1楼宇建筑防治区

工程措施（方案新增）

- 表土剥离2600m2，剥离厚度0.3m，剥离量为0.08万m3；

临时措施（方案新增）

- 临时堆土利用彩条布苫盖，工程量为3662m2；

③、防治区内布设临时排水沟共280m，临时土质排水沟采用梯形断面，沟底宽30cm，边坡坡度为1:1，深度为30cm，工程量为50m3。

### 5.3.2硬化防治区

工程措施（主体已有）

①、地埋DN200雨水UPVC硬聚氯乙烯塑料管道共426m，配套检修井，上盖铁篦，砖砌结构；

②、路面采用透水铺砖，面积为17.3m2；

③、新建雨水调蓄池一座，采用钢筋混凝土结构，容积为306m3。

临时措施（方案新增）

①、临时堆土利用彩条布苫盖，工程量为475m2；

②、防治区内布设临时排水沟共87m，临时土质排水沟采用梯形断面，沟底宽30cm，边坡坡度为1:1，深度为30cm，工程量为16m3。

### 5.3.3绿化防治区

工程措施（方案新增）

### ①、表土回填0.08m3；

绿化措施（主体已有）

①、整地地绿化1862m2。

临时措施（方案新增）

- 临时堆土利用彩条布苫盖，工程量为82m2；

②、防治区内布设临时排水沟共36m，临时土质排水沟采用梯形断面，沟底宽30cm，边坡坡度为1:1，深度为30cm，工程量为7m3。

### 5.3.4水土保持措施工程量汇总

本项目水土保持措施包括临时措施、工程措施、植物措施。水土保持措施工程量见下表。

表5—2水土保持工程措施工程量汇总表

| 项目防治区 | 工程措施 | 植物措施 | 临时措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 楼宇建筑防治区 | 方案新增： 表土剥离0.08万m3 |  | 土工布临时苫盖3662m2；临时排水沟280m，工程量为50m3 |
| 硬化防治区 | 主体已有： DN200雨水管道426m; 雨水调蓄池一座，容积306m3； 透水铺砖217.3m2 |  | 方案新增： 土工布临时苫盖475m2；临时排水沟87m，工程量为16m3 |
| 绿化防治区 | 方案新增： 表土回填0.08万m3； | 主体已有：绿化1862m2 | 土工布临时苫盖82m2； 临时排水沟36m，工程量为7m3 |

# 6水土保持投资估算及效益分析

## 6.1投资估算

### 6.1.1编制原则及依据

6.1.1.1编制原则

1、估算编制的项目划分、费用构成、编制方法、估算表格等应依据《开发建设项目水土保持工程概（估）算编制规定》执行；

2、投资估算价格水平年、人工单价、主要材料价格、施工机械台时费应与主体工程相一致；

3、估算定额、取费项目及费率也应与主体工程一致，主体工程定额中没有的工程项目，应采用水土保持或相关行业的定额、取费项目及费率；

4、编制依据应包括主体工程投资估算的相关规定和定额、生产建设项目水土保持投资估算相关规定和定额、相关行业投资估算的相关规定和定额。

6.1.1.2编制依据

1、《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433—2018）；

2、《开发建设项目水土保持工程概(估)算编制规定》（水总[2003]67号）；

3、《工程勘察设计收费管理规定》（国家计委、建设部计价格[2002]10号）；

4、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）；

5、苗木价格参照《山西工程建设标准定额信息》，并结合市场调查当地苗木询价综合确定；

7、《山西省发展和改革委员会山西省财政厅山西省水利厅关于水土保持补偿费收费标准的通知》（晋发改收费发[2018]464号）；

8、《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（财办财务函[2019]448号）；

9、主体工程设计及投资概（估）算资料。

### 6.1.2编制说明与估算成果

6.1.2.1编制说明

1、编制方法

主体设计具有水土保持功能的工程采用定额与主体工程一致，本方案新增水保工程措施、临时措施。

2、基础单价

（1）人工单价：主要材料价格、施工用水、用电价格、施工机械台时费、价格水平年。均执行主体价格，无需分析原设计造价，估算直接利用主体设计单价。

3、工程单价

工程措施和植物措施单价由直接利用主体。

（5）扩大系数

估算单价采用估算定额，工程单价乘以10%的扩大系数。工程单价费率取值表见表6—1。

表6—1工程单价费率取值表

| 费用名称 | 计算基础 | 费率（%） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 工程措施 | 植物 措施 |
|  |  | 土石方 | 混凝土 | 基础处理 | 其他 |  |
| 其他直接费 | 直接费 | 2.5 | 3.0 | 1.3 | 2.5 | 1.3 |
| 现场经费 | 直接费 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 |
| 间接费 | 直接工程费 | 5.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 3.3 |
| 企业利润 | 直接工程费和间接费之和 | 7.0 | 5.0 |
| 税金 | 直接工程费、间接费和企业利润三项之和 | 9.0 |
| 扩大系数 | 直接工程费+间接费+企业利润+税金+材料价差+税金 | 10.0 |

4、编制方法

水土保持投资由措施费、独立费用、基本预备费、水土保持补偿费、水土保持设施验收费等5部分组成。

（1）措施费用

1）工程措施

工程措施估算按主体设计工程量乘以工程单价进行编制。

2）植物措施

植物措施由苗木和种子等材料费及种植费组成，材料费由苗木和种子的预算价格乘以数量进行编制，根据主体设计进行编制。

（2）独立费用

1）建设管理费：按第一部分至第三部分之和的2%计取，与主体工程建设管理费合并使用。

2）水土保持监理费：结合建设工程监理与相关服务收费管理规定，根据市场实际情况预估计列。

3）科研勘测设计费：参考《工程勘察设计收费管理规定》（国家计委、建设部计价格[2002]10号），根据市场实际情况预估计列。

（3）基本预备费

基本预备费按工程措施、植物措施、临时措施、独立费用之和的6%计算。本工程不计价差预备费。

（4）水土保持补偿费

根据《山西省发展和改革委员会山西省财政厅山西省水利厅关于水土保持补偿费收费标准的通知》（晋发改收费发[2018]464号）规定，本项目属免征收水土保持补偿费范围。

（5）水土保持验收费

水土保持验收费，根据有关规定并结合本项目实际情况结合市场价确定。

6.1.2.2水土保持投资

本项目水土保持工程总投资为145.68万元，主体已有投资124.60万元，方案新增投资21.08万元。其中，工程措施投资为65.7万元（其中主体已有63.83万元，方案新增1.87万元），植物措施投资为60.77万元（全部为主体已有），临时防护措施投资为6万元（全部为方案新增），独立费用8.65万元，基本预备费4.23万元。

水土保持投资估算见表6—2，工程措施估算见表6—3，临时措施估算见表6—4，独立费用估算见表6—5。

表6—2水土保持投资估算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 建安工程费 | 植物措施费 | 设备费 | 独立费用 | 新增 | 已有 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 第一部分 工程措施 | 1.87 |  |  |  | 1.87 | 63.83 | 65.70 |
| 二 | 第二部分 植物措施 |  | 60.77 |  |  | 0.00 | 60.77 | 60.77 |
| 三 | 第三部分 临时防护措施 | 6.00 |  |  |  | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 一） | 临时防护措施 | 3.47 |  |  |  | 3.47 |  | 3.47 |
| 二） | 其他临时防护措施 | 2.53 |  |  |  | 2.53 |  | 2.53 |
| 四 | 第四部分 独立费用 |  |  |  | 8.65 | 8.65 | 0.00 | 8.65 |
| 1 | 建设管理费 |  |  |  | 2.65 | 2.65 |  | 2.65 |
| 2 | 工程建设监理费 |  |  |  | 1.00 | 1.00 |  | 1.00 |
| 3 | 科研勘测设计费 |  |  |  | 3.00 | 3.00 |  | 3.00 |
| 4 | 水土保持监测费 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |
| 5 | 水保设施验收费 |  |  |  | 2.00 | 2.00 |  | 2.00 |
|  | 一至四部分合计 | 7.87 |  |  | 8.65 | 16.52 | 124.60 | 141.12 |
| 五 | 基本预备费（3%） |  |  |  |  | 4.23 |  | 4.23 |
|  | 价差预备费 |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 六 | 水土保持设施补偿费 |  |  |  |  | 0.33 |  | 0.33 |
| 七 | 工程总投资 |  |  |  |  | 21.08 | 124.60 | 145.68 |

表6—3工程措施投资估算表

| 编号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 | 单价 (元) | 投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 主体已有 | 方案新增 | 合计 |
| 一 | 楼宇建筑防治区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 表土剥离 | m3 | 800 | 18.13 |  | 1.45 |  |
| 二 | 硬化防治区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 雨水管道 | m | 426 |  | 25.04 |  |  |
| 2 | 透水铺砖 | m2 | 217.3 |  | 2.79 |  |  |
| 3 | 雨水调蓄池 | m3 | 306 |  | 36 |  |  |
| 三 | 绿化防治区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 表土回填 | m3 | 800 | 5.2 |  | 0.42 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 63.83 | 1.87 | 65.7 |

表6—4新增临时措施投资估算表

| 编号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 | 单价 (元) | 投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 楼宇建筑防治区 |  |  |  |  |
| 1 | 彩条布苫盖 | m2 | 3662 | 3.96 | 3.10 |
| 2 | 临时土质排水沟 | m | 280 | 23.3 | 0.12 |
| 二 | 硬化防治区 |  |  |  |  |
| 1 | 彩条布苫盖 | m2 | 475 | 3.96 | 0.16 |
| 2 | 临时土质排水沟 | m | 87 | 23.3 | 0.04 |
| 三 | 绿化防治区 |  |  |  |  |
| 1 | 彩条布苫盖 | m2 | 82 | 3.96 | 0.03 |
| 2 | 临时土质排水沟 | m | 36 | 23.3 | 0.02 |
|  | 合计 |  |  |  | 3.47 |

表6—5独立费用估算表

| 序号 | 费用名称 | 编制依据及计算公式 | 投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 独立费用 |  | 8.65 |
| 1 | 建设管理费 | (工程措施费+临时措施费)×2% | 2.65 |
| 2 | 水土保持监理费 | 参照发改价格[2007]670号文，根据实际情况调整。 | 1 |
| 3 | 科研勘测设计费 | 根据《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)，根据实际情况调整。 | 5 |
| 4 | 水土保持设施验收费 | 根据有关规定并结合本项目实际情况计算。 | 2 |

## 6.2效益分析

防治效益分析主要考虑水土流失防治措施实施后的生态效益，在此基础上综合考虑措施实施所带来的社会效益和经济效益。

### 6.2.1效益分析的原则和依据

做好项目建设水土保持工作，是企业的法定义务，是建设和生产成本中不可分割的部分。既然是法定义务，在实施水土保持工程中，就要以水土保持的效率和效益为主。因此，本章的效益分析主要是分析本项目水土保持措施实施后，在控制人为水土流失方面所产生的保水、保土、改善生态环境、保障项目安全运行方面的作用和效益。

效益分析依据《水土保持综合治理效益计算方法》（GB/T15774—2008）及国家建设部、水利部等有关建设项目效益评估的规定，针对水土流失防治责任范围内的水土保持措施所产生的效益评估进行分析。

### 6.2.2水土流失防治效果分析

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433—2018），水土保持防治效果分析，主要是对主体已有和方案新增水土保持措施实施后的生态效益进行评估和分析，即在水土保持方案实施后，计算水土流失治理度、土壤流失控制比、渣土防护率、表土保护率、林草植被恢复率、林草覆盖率等六项防治指标达到情况。

1、水土流失治理度

本项目水土流失防治措施面积为0.82hm2，项目建设扰动0.82hm2。项目建设期结束后，扰动范围治理面积可以达到0.82hm2，水土流失治理度基本可达到100%，超过防治目标值95%。

项目区水土流失治理度=水土流失治理达标面积/水土流失总面积×100%=0.82/0.82=100%。

2、土壤流失控制比

土壤流失控制比=区域内容许土壤流失量/治理后每平方公里年平均土壤流失量

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2006），项目区属于北方土石山区丘陵区，土壤容许流失量为200 t/km²•a。项目区工程基建施工期间和完成后，建筑物防治区与硬化防治区大面积硬化，基本不会产生土壤流失，绿化区经自然恢复后土壤流失侵蚀模数恢复至原地貌土壤侵蚀模数300t/km²•a，详见下表。

| 序号 | 项目区 | 扰动面积（m2） | 各分区设计水平年预估侵蚀模数（t/km²•a）及土壤流失控制比计算过程(加权平均计算法) | 允许侵蚀模数（t/km²•a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 楼宇建筑区 | 3062 | 100 | 构建筑物 | 200 |
| 2 | 硬化区 | 3273 | 100 | 硬化道路、透水铺砖 |  |
| 3 | 绿化区 | 1862 | 300 |  |  |
| 合计 | 8197 |  | 200 |
| 措施布设后 土壤侵蚀强度 (加权平均计算法) | (0.30×100+0.33×100+0.19×300)/0.82=193 |
| 土壤流失控制比 | 200/193≈1.03 |

3、渣土防护率

渣土防护率=采取措施实际挡护的永久弃渣、临时堆土数量/永久弃渣和临时堆土总量×100%

本工程自建设期开始至主体完工，各项施工均在政府划定的红线内进行，在土方倒运及外运过程中采取了彩条布苫盖的措施，在环保部门的监督下，基本可以避免运输途中的掉落或抛洒等情况，可有效防止在施工作业中产生明显的水土流失。因此，渣土防护率预测可以达到98%以上。

- 表土保护率

指项目水土流失防治责任范围内保护的表土数量占可剥离表土总量的百分比。

表土保护率=保护的表土数量/可剥离表土总量×100%

本工程可剥离表土800m3，除漏洒外，几乎全部回填至绿化防治区，做到有效利用，表土保护率可达99.99%，满足目标要求。

5、林草植被恢复率

林草植被恢复率=建设期末林草类植被总面积/可恢复林草植被面积

本工程采取植物措施总面积为0.19hm2，可绿化面积为0.19hm2，林草植被恢复率达到99.99%。

6、林草覆盖率

林草覆盖率=林草植被面积/建设区总面积×100%

本工程主体已有绿化工程占地0.19hm2，故：

主体工程林草覆盖率=0.19hm2/0.82hm2=23%。

根据项目实际情况，除林草覆盖率不满足外，其他各项均符合水土流失防治目标。

表6—8水保方案防治目标值及设计水平年达到值统计表

| 时段 | 防治目标 | 标准规定 | 核增减值 | 目标值 | 达到值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计 水平年 | 水土流失治理度（%） | 95 |  | 95 | 99.99 |
|  | 土壤流失控制比 | 0.9 | +0.1 | 1.0 | 1.03 |
|  | 渣土防护率（%） | 97 |  | 97 | 98以上 |
|  | 表土保护率(%) | 95 |  | 95 | 99 |
|  | 林草植被恢复率（%） | 97 |  | 97 | 99 |
|  | 林草覆盖率（%） | 25 |  | 25 | 23 |

通过统计计算分析，除客观条件及相关约束因素外，其余指标均达到或超过了北方土石山区水土流失防治一级标准目标值。

项目区通过方案布设防治措施并结合主体在场地平整、地面硬化、场地排水及蓄沉设施等综合治理措施，整治扰动土地面积0.82hm2，各项指标可达到建设类项目水土流失治理目标。

为最大程度减少水土流失，发挥水土保持防治措施，美化厂区环境，除及时实施水土保持各项防护措施外，还需适当增加绿化面积，美化厂区环境，同时要培养施工员工和周边群众的水土保持和生态环保意识，珍惜水土资源。

# 7水土保持管理

## 7.1组织管理

### 7.1.1组织领导

长治市第一中学校实验图书综合楼项目建设运行期间要有专人负责水土保持管理工作，有明确的职责，建立健全水土保持管理的规章制度，建立水土保持工程档案，认真对待水土保持工作。

### 7.1.2水土保持工程管理

长治市第一中学校应将水土保持方案报告表涉及的资料及图表、年度施工进度、年度投资经费等技术经济指标、水土保持效益指标以及检查验收的全部文件、报告图表等资料归档管理，便于水土保持方案实施后的管理工作，也可以为同类开发建设项目水土保持措施施工和水土保持产业的管理提供充分的依据。

### 7.1.3资金来源及使用管理

长治市第一中学校要做好水土保持方案资金的落实，依照《中华人民共和国水土保持法》第三十二条规定：“在开办生产建设项目或者从事其他生产建设活动造成水土流失的，应当进行治理。在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办生产建设项目或者从事其他生产建设活动，损坏水土保持设施、地貌植被，不能恢复原有水土保持功能的，应当缴纳水土保持补偿费，专项用于水土流失预防和治理。专项水土流失预防和治理由水行政主管部门负责组织实施。水土保持补偿费的收取使用管理办法由国务院财政部门、国务院价格主管部门会同国务院水行政主管部门制定。生产建设项目在建设过程中和生产过程中发生的水土保持费用，按照国家统一的财务会计制度处理。”

因此，水土保持资金来源于工程建设总投资中，应纳入项目建设统一管理。今后应针对水土保持措施的情况，及时安排专项资金，并建立水土保持财务档案，组织实施水土保持方案，落实各项实施保证措施。实施中，做到专款专用，严禁挤占、挪用，做到资金及时到位，保证投入，确保方案顺利实施。

水土保持工程验收后，长治市第一中学校应对项目建设区的水土保持设施进行后续管护与维修，运行管护维修费用从生产运行费用中列支。

为了全面落实水土保持方案，确保方案按计划实施，长治市第一中学实验图书综合楼建设项目应在组织领导、技术服务和资金来源方面予以保证。

## 7.2后续设计

本方案为初设深度，随着主体工程设计深度的深入，工程布局和工程量更加细化和精确，长治市第一中学校要委托设计部门对照水土保持方案报告表及其批复意见，按照有关规定进行水土保持工程的施工图设计，水土保持工程因主体工程设计变更或因实际需要变更的，按有关规定及时到有关部门报批，重大变更需另行编制水土保持方案。

## 7.3水土保持施工

长治市第一中学校应根据建设项目所处的环境特征和工程特点，依据项目水土保持方案报告表及批复意见，并在结合实际情况的基础上，制定完善的水土保持管理办法和制度，其主要内容大致包括如下几个方面：

1、结合项目所处的环境特征和工程特点，依据水土保持方案及批复意见，编写施工期水土保持宣传材料并在施工人员中展开有关法律、法规及水土保持知识的宣传教育。

2、监督检查水保措施的运行与维护，确保水保设施正常运行。

3、积极配合并主动接受地方水行政主管部门的监督检查。

## 7.4水土保持设施验收

依法编制水土保持方案报告表的生产建设项目投产使用前，长治市第一中学校实验图书综合楼建设项目应当根据水土保持方案及其审批规定，向方案审批部门提交水土保持设施验收鉴定书，至少需一名省级专家签署意见，进行报备。

长治市第一中学校应当在水土保持设施验收合格后，通过其官方网站或者其他便于公众知悉的方式向社会公开水土保持设施验收鉴定书。对于公众反映的主要问题和意见，长治市第一中学校应当及时给予处理或者回应。

长治市第一中学校应在向社会公开水土保持设施验收材料后，向长治市行政审批服务管理局报备水土保持设施验收材料。报备材料为水土保持设施验收鉴定书。长治市第一中学校应对水土保持设施验收鉴定书等材料的真实性负责。

附件

一、委托书

二、立项文件

三、土地证

附图

附图1-1

附图2-1

附图2-2

附图4-1

附图5-1

附图5-2